Filterdapater an den Original Okularen

Miyauchi 37x und 20x

Anbei ein kurzer Bericht zu den Filterdaptern  an den Original Okularen Miyauchi  20x und 37x. Bei den Originalokularen lässt sich  jeweils  die Klemmhülse auf der Feldlinsenseite herausschrauben.  Das habe ich genutzt um anstelle der originalen Klemmhülse eine Klemmhülse mit 1,25" Filtergewinden anzubringen. Dabei wird das Okular nicht verändert und ist jederzeit wieder rückbaubar.

Bei der 45 ° Version des Miyauchi  sind Filter mit schmaler Filterfassung bei beiden Okularen einsatzbar, bei der 90° Version nur bei den 20 x - und nur für Leute die normalsichtig oder weitsichtig sind (wegen der Fokallage und den dazu nötigen Platz) !

ACHTUNG:  Die Tests habe ich nicht bei der Flouridversion durchgeführt !!

Der Umbau sieht wie folgt aus:

- Okular mit der Feldlinse nach oben auf den Tisch stellen

- originalen Klemmring aus dem Okular schrauben. Hier sind 2 Bohrungen die das Abschrauben erleichtern  (das Okular nicht umdrehen sonst fallen die Linsen raus !)

- neue Klemmhülse mit Filtergewinde in das Okular schrauben

20 x Okular:

Umgebautes 20x Okular: Das Filtergewinde verschwindet bei der neuen Klemmhülse komplett im Okularkörper, das Okular wird bei Nutzung eines Filters nur um die Filterfassung verlängert.

Links Klemmring mit Filtergewinde,   rechts originaler Klemmring

37x Okular:

Beim 37x Okular baut das Filtergewinde auf dem Okularkörper um ca.  3 mm auf, d.h das Okular wird zusätzlich zur Höhe der Filterfassung um ca. 3 mm verlängert !

37x Okular, links originale Klemmhülse, rechts neue Klemmhülse mit Filtergewinde 1,25"

UHC Filter

Nach einigen Recherchen sind meiner Meinung nach die Profi UHC Filter von Astronomik ideal für das Miyauchi 20x, 37 und 50x 100 (50x =Meade Plössel 9,7 Serie 4000 mit Adapterhülse) da diese die Länge des Okulares nur sehr wenig verlängern (ca. 5mm ohne das Filtergeinde,  das ja eingeschraubt wird)

Originalokulare 20x und 37x mit augeschraubten Astronomik Profi UHC Filtern

Skizzen zu den neuen Klemmhülsen incl. Filtergewinde

28.12.2008 Ploner Stefan